## Slide 1
Underwater Backscatter Networking
JunSu Jang & Fadel Adib
Notes: 大家好，今天给大家展示的是Sigcomm 2019的Best Paper，题目是Underwater Backscatter Networking。
做的工作很有意思，也很有挑战性，实在水下环境中实现BackScatter的功能。

## Slide 2
Goal: Deploy Ocean Sensors for Scientific Exploration
Underwater Climate Monitoring
Marine Life Sensing
Notes: 整个项目的背景或者说他们去写这篇论文的动机是非常清晰的。他们的目标是要在海洋中部署各种类型的传感器，用于各个领域的科学探索，比如用温度传感器监测气候变化对水下的影响，或者使用多种类型的传感器去监测海洋生物的活动。

## Slide 3
Problem: Battery life of underwater sensors is extremely limited
Low-power underwater transmitters consume 100s of Watts
State-of-the-art sensors for tracking marine animals only last for few hours or days
(e.g., WHOI low-power micro-modem 2019)
[Animal Biotelemetry’15, Scientific Reports’17]
Notes: 这个愿景是非常好的，但主要的问题就是，水下传感器节点的电池寿命是非常有限的。根据相关组织的研究，目前所谓的“低功耗”水下发射机也要有100多瓦的功耗。也正是因此，大部分的传感节点只能持续几个小时或者最多几天，之后就没电了，这样的话我们之前提到的，对环境和海洋生物进行“持续监测”就很难实现了。

## Slide 4
First Technology that Enables Underwater Backscatter (Batteryless) Networking
Notes: 所以，作者想到了，能不能用BackScatter解决这个问题。事实上，他们最后成功了，而且他们的工作是第一个使用BackScatter完成水下通信和组网的工作。

## Slide 5
Traditional Approach
Our Technology
temperature sensor
Underwater Drone
Acoustic
Acoustic Reflector
Sensor generates its own acoustic signal
Sensor reflects an existing acoustic signal
Notes: 由于水下，无线电波的衰减速率很大，所以在水下，使用WiFi蓝牙这类技术是非常不现实的。实际上最常用的就是一种类似声纳的技术，通过声波来进行通信。
传统的方法就是左边这张图展示的，一个潜艇携带接收器巡逻，在经过带有发射器的传感器节点时，会收到节点发送的声波信号，以此获得信息，正是因为发射机在传感器端，所以在会造成电池能耗高的情况。
于是作者就联想到了在无线通信中常用的BackScatter技术，这种技术支持传感器节点无源工作，发射机和接收机都在潜艇上面，而节点只需要根据自身的信息，“反射”回相应的信号，就像一面镜子一样。唯一需要这个节点去做的，就是在‘0’和‘1’两位之间进行一些切换。
事实上，这是非常节省能量的，利用获取的信号的能量就足够完成这项功能。

## Slide 6
How can we control the reflections of acoustic signals?
Notes: 那么现在的问题就是，我们如何实现反向散射，或者说如何控制节点反射的声学信号？无线电的BackScater中是利用电磁效应来进行电流和电磁波的转换，这是很自然的。但是现在的问题就变成了怎样实现声波信号到电流的转换，这就比较值得探究了。

## Slide 7
Use piezoelectricity to design programmable acoustic reflectors
Piezoelectric materials transform mechanical to electrical energy
Piezoelectric Material
Acoustic
+
-
Voltage
Electric signal
Notes: 作者的想法是采用了晶体的压电效应，压电效应是指，部分晶体可以将外部受到的机械能转换成电能，而且这种变换具有线性关系。也就是，如果收到的机械振动是一个正弦波，那么得到的电信号也是一个谐波。

## Slide 8
Acoustic
Electric signal
Piezoelectric Material
Switch
Key Idea: Use piezoelectricity to design programmable acoustic reflectors
Piezoelectric materials transform mechanical to electrical energy
Notes: 所以，一种非常容易想到的方法就是在晶体电极两侧安装一个开关。根据压电效应，当晶体收到外部机械振动（声波）时，当开关打开，两边自然会相应产生电势差。然而，当开关闭合之后，即使收到了外部的机械波，晶体就也不会震动，反而会把机械波反射回去。

## Slide 9
Switch
open
Switch
closed
Can’t vibrate
reflects incoming signal
Key Idea: Use piezoelectricity to design programmable acoustic reflectors
Piezoelectric materials transform mechanical to electrical energy
Notes: 我觉得可以这样直观地解释一下，当通路闭合，相当于压电晶体被短路，两侧不可能产生电势差，根据压电方程，晶体的机械震动和电势差必须是平衡的，没有电势差，晶体不可能有震动了，传来的机械波没有遇到可以吸收的物体，能量也不会凭空耗散，只能原封不动地反射回去。
这样就相当于开关闭合状态下，晶体变成了一个“反射镜”；当开关打开的时候，晶体成为节点吸收能量的接口。

## Slide 10
Switch
open
Switch
closed
Can’t vibrate
reflects incoming signal
Piezo-Acoustic Backscatter
Our sensor needs 1 million times less power (~100s microWatt) than standard underwater communication
And it harvests energy in non-reflective (absorptive) state
 battery-free
Notes: 作者把这种技术成为“压电-声学-BackScatter”技术。基于这种技术，他们的传感器节点和之前相比所需要的能量降低了100万倍，大概是几百微瓦，也就是0.几毫瓦的水平，所以不需要电池。

## Slide 11
Projector
(speaker)
Hydrophone receiver
batteryless PAB sensor
Large Experimental Pool
connected to circuit
LED
Notes: 整套设备由一个发射机、一个接收机，和一个传感器节点组成。
这是很短的一段演示视频，注意观察这里的一个LED灯，实际上传感器节点是没有电池的，LED灯亮证明了无源节点可以通过上述的方案获取能量。

## Slide 12: Measuring the Backscatter Signal (by Hydrophone)
Chart: 
Amplitude
1
2
3
4
5
6
7
8
Time (s)
Node starts backscattering
Speaker starts transmitting
Notes: 这是作者实验记录的由水听器（接收机）接受到的信号，可以看到2秒左右有一个跳变，主要是因为这时候发射机开始发射信号了。大概在第三秒的时候，接收到的信号会有一定的起伏了，这是因为开始收到节点反射的信号了。节点的开关不停通断，发射机直射信号和节点反射信号叠加，使得波形呈现出来这样的形状。
到这里，基本完成了预期所想，但仅限于点对点，单对单的通信。

## Slide 13
Extending to Multiple Nodes
Notes: 作为Sigcomm的Best Paper，肯定不止于此。作者向把一对一的通信扩展为多对一的通信，考虑多节点情况下，各节点能不能并行传输。

## Slide 14
Extending to Multiple Nodes
Batteryless hardware
Projector
Hydrophone
Batteryless hardware
Option 1: Time Division Multiplexing
Notes: 一种简单的办法是直接时分复用，你传一段，我传一段，但是这实际上并没有提升带宽…

## Slide 15
Extending to Multiple Nodes
Batteryless hardware
Projector
Hydrophone
Batteryless hardware
Option 1: Time Division Multiplexing
Notes: 而且对大数量的节点也不友好。

## Slide 16
Extending to Multiple Nodes
Batteryless hardware
Projector
Hydrophone
Batteryless hardware
Option 2: Frequency Division Multiplexing
@f1
@f2
Notes: 另一种方法是频分技术，频分技术在我们日常通信及其常见，无论是WIFI还是LTE中都用了OFDMA的技术，属于频分的一种。这种方法应该是最好的，能够在同一时间段内实现真正的并发传输，但是仍然存在问题需要解决…

## Slide 17
Problem: Resonance of piezoelectrics limits their bandwidth
Extending to Multiple Nodes
Notes: 问题就是：压电材料的压电特性，仅仅被限制在一个较窄的频段中。

## Slide 18
Problem: Resonance of piezoelectrics limits their bandwidth
Extending to Multiple Nodes
Chart: 
| 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.399999999999999 | 16.600000000000001 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.399999999999999 | 17.600000000000001 | 17.8 | 18
Series1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4
Rectified Voltage (V)
Frequency (KHz)
Minimum
threshold to power up
Operating at resonance maximizes energy harvesting but limits concurrent transmissions (and FDMA)
Notes: 这是一个压电晶体的幅频特性曲线，我们发现有效的频段仅仅有大概2000Hz，几乎不能再细分了。所以再这个频段上直接做FDMA是不太实际的。

## Slide 19: Solution Idea: Shift the resonance frequency itself to a different channel
Notes: 作者的解决办法是直接利用阻抗变换来进行频谱搬移。

## Slide 20: Solution Idea: Shift the resonance frequency itself to a different channel
Batteryless Hardware
resonance frequency determined by interaction between piezo & the batteryless circuit
frequency dependent
Tune the circuit to a different frequency
Notes: 实际上，晶体阻抗是和电路部分的阻抗是相关的，而且呈现出共轭关系，而且晶体的阻抗和共振频率是相关的。
所以可以通过调节电路部分的阻抗，来实现共振频率的搬移。

## Slide 21: Solution Idea: Shift the resonance frequency itself to a different channel
resonance frequency determined by interaction between piezo & the batteryless circuit
frequency dependent
Tune the circuit to a different frequency
tuned @f1
Notes: 所以，只需要在不同节点处选择不同参数的非线性元件（比如电感），就能够使得不同节点的共振频率分开。

## Slide 22: Solution Idea: Shift the resonance frequency itself to a different channel
resonance frequency determined by interaction between piezo & the batteryless circuit
tuned @f2
frequency dependent
Tune the circuit to a different frequency
tuned @f1
Notes: If we have another circuit, we can simply choose a different set in order to tune it to a different resonance.
Now, let us go back and look at the rectified voltage as a function of frequency.

## Slide 23: Solution Idea: Shift the resonance frequency itself to a different channel
Chart: 
| 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.399999999999999 | 16.600000000000001 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.399999999999999 | 17.600000000000001 | 17.8 | 18
Series1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4
tuned @f2
tuned @f1
Rectified Voltage (V)
Frequency (KHz)
Minimum
threshold to power up
Chart: 
| 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.399999999999999 | 16.600000000000001 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.399999999999999 | 17.600000000000001 | 17.8 | 18
Series1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4
21.821.82.52.52.721.321.322.52.72.533.53.743332.52.2311.5 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2 | 1.3 | 2 | 1.3 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.2 | 3 | 1 | 1.5
Programmable tuning circuits enable us to shift the resonance and increase network throughput via FDMA
Extend the idea to uplink communication using a MIMO-style decoder adapted to backscatter resonance modes
Notes: 这篇文章还尝试了使用多入多出技术，MIMO，原理就是在反射节点和接收器处增加多个天线，本质上是一种空分复用。

## Slide 24: Implementation
Batteryless PAB sensor
Exploded transducer view
polyurethane encapsulation
end-caps
washers
piezoceramic cylinder
bolt
~5 cm
Notes: 压电陶瓷
用聚酯胺进行严密封装

## Slide 25: Implementation
Batteryless PAB sensor
impedance matching
energy harvesting
micro-controller
multi-stage rectifier + super-capacitor
level shifter & voltage regulator
Notes: 芯片主要分为 阻抗匹配模块（几个电容电感） 能量收集模块（一个大电容） 整流器部分（开关）微控制器

## Slide 26: Power Consumption
Chart: 
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 3
Series1 | 124 | 495.6 | 497.7 | 493.5 | 497.7 | 501.9 | 506.1
Power Consumption (µW)
Bitrate (kbps)
Empirically measured using Keithley 2400 source meter
1 million times less power than state-of-the-art low-power underwater sensors at same throughput [WHOI micro-modem 2019]
Idle (interrupts & pins configured to decode)
Notes: 检测功率，在空闲状态下，功耗是120微瓦，当开始反向散射后，功耗增加到500毫瓦。

## Slide 27: Power-up Range
Chart: 
| 28.1 | 58.32 | 84 | 105 | 126 | 149 | 170 | 195 | 207 | 215 | 221 | 230 | 240 | 250 | 267
Pool A | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4 | 4.2 | 4.5
Pool B | 0 | 0.2 | 0.2 | 3 | 6.4 | 9.6
Maximum Distance (m)
Transmit Voltage (V)
Experiment: Vary power and distance to sensor
10m
Pool B
Pool A
4.5m
edge of pool
Notes: 随着电压的增加，有效的上电范围也随之增加，但是不同水池的斜率不同。是因为水池的规格不同。

## Slide 28: Backscatter Throughput
Chart: 
| 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 5
Series1 | 18.0868 | 16.9554 | 13.843 | 13.3174 | 12.2362 | 13.7701 | 12.3155 | 11.438 | 4.0147 | 2.6786
Signal-to-Noise Ratio (dB)
Bitrate (kbps)
Experiment: Vary backscatter bitrate & measure SNR
Notes: I want to show you one final result about throughput. We ran experiments were we fixed the location of our node. We varied the backscatter bitrate and measured the signal-to-noise ratio or SNR.
The SNR determines our ability to decode, so a higher SNR is better. And here is the plot.
固定节点的位置，测量了传输速率和信噪比SNR的trade off关系。尝试以更高的速率传输意味着要使用更高的带宽，但距离中心频率越远，压电效应越弱，越容易出现误码现象。

## Slide 29: Backscatter Throughput
Chart: 
| 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 5
Series1 | 18.0868 | 16.9554 | 13.843 | 13.3174 | 12.2362 | 13.7701 | 12.3155 | 11.438 | 4.0147 | 2.6786
Signal-to-Noise Ratio (dB)
Bitrate (kbps)
Experiment: Vary backscatter bitrate & measure SNR
BER ~ 10-5
BER ~ 10-1
Extends to multiple sensors (4-10dB SINR) due to resonance tuning & collision decoding

## Slide 30: Conclusion
PAB: Piezo-Acoustic Backscatter
  The first technology that enables backscatter networking in underwater environments
  Leverages the piezoelectric effect for energy harvesting and backscatter
Batteryless Communication & Sensing in the Ocean
  Applications: climate change monitoring, deep sea exploration, naval deployment, and (maybe) space exploration
pab.media.mit.edu
Notes: 这篇文章提出了压电声学反向散射技术，使得超低功耗的水下通信成为可能。
实现了基于FDMA的多点通信。
完成了实物设计并进行了测试，有较强的应用潜力。

## Slide 31: Discussions
优点
  立意新，迁移思维，知识面广
                - 水下通信和BackScatter可能结合吗？
                （答：可以，不用电磁波，用声波）
                - 如何调制声波？
                （答：压电效应的可逆性，调制电信号）
  前景广，直击痛点
  实验扎实
  - 定制电路元件和压电晶体，实际测试
  - 在大水箱（包括实地）均进行了测试
不足
  指标不足以支撑实际应用
  - 10米的上电范围相对有限
  - 实际应用难以到达10米
  - 3kbps声称可以传输低质量图像？
Notes: 这篇文章的优点有很多：首先，从标题和立意上就非常吸引我，因为我的感觉是水下通信和BackScatter是基本不可能结合的，但是作者从水下通信常用的声纳出发，做了这样一个基于声波的BackScatter，我觉得能想出其他人没有想到的idea，做到“第一人”是很不容易的；其次，包装的应用场景非常诱人，是真正的痛点；扎实的实验，一不仿真，二不缩水。
整体文章还是非常有创新性的，想了别人没想到的，做了别人没有做到的，所以尽管有小的瑕疵，我认为还是有很大提升空间的，这可能对他们自己小组或者其他学者来讲都是一件好事。